## Slide 1: Basys3板上数码管的使用
使用Basys3板来运行所设计的CPU时，如何通过4个数码显示器来查看CPU执行指令的情况？
1、当前指令地址PC、下条指令地址PC？
2、ALU运算结果（数据存储器地址）、数据总线数据DB？
3、ALU A口数据、ALU B口数据？
4、RS寄存器数据和RT寄存器数据？
请看以下分析与原理结构图。

## Slide 2
4个七段数码显示器
说明：指令存储器中的指令地址范围：0~255；数据存储器中的数据地址范围：0~255。
开关说明： （以下数据都来自CPU）（SW15、SW14、SW0为Basys3板上开关名，BTNR为按键名）
开关SW_in (SW15、SW14)状态情况如下。显示格式： 左边两位数码管BB : 右边两位数码管BB
SW_in = 00：显示 当前 PC值:下条指令PC值
SW_in = 01：显示 读内存，内存地址（ALU的输出）：内存的数据输出（数据总线数据 DB）
SW_in = 10：显示 ALU A口数据:ALU B口数据
SW_in = 11：显示 rs数据 :rt 数据。
复位信号（reset）接开关SW0，按键（单脉冲）接按键BTNR。
另外，
1、7段数码管的位控信号AN3-AN0，每组编码中只有一位为0（亮），其余都是1（灭）。
2、七段数码显示器编码与引脚对应关系为（左到右，高到低）：七段共阳极数码管->1gfedcba;七段共阴极数码管->0gfedcba。
3、必须有足够的刷新频率，频率太高或太低都不成，系统时钟必须适当分频，否则效果达不到。
指令执行采用单步（按键控制）执行方式，由开关（SW15、SW14）控制选择查看数码管上的相关信息，地址和数据。地址或数据的输出经下页模块代码转换后接到数码管上。
怎么认识CPU执行指令后，指令的正确与否？
a
b
c
d
e
f
g
ALU结果(addr)，数据总线数据DB
0
1
2
3
display_data[7..0]
当前PC值，下条指令PC值
RS寄存器数据，RT寄存器数据
ALU A口数据，ALU B口数据
（SW15,sw14）
AN3 AN2 AN1 AN0

## Slide 3
“0”~“F”到七段数码显示器的转换(代码，共阳极)
（Basys3版采用共阳极）
module 7_SegLED(
input [3:0] display_data,
output reg [7:0] dispcode
);
always @( num ) begin
case (num)
4'b0000 : dispcode = 8'b1100_0000; //0；'0'-亮灯，'1'-熄灯
4'b0001 : dispcode = 8'b1111_1001; //1
4'b0010 : dispcode = 8'b1010_0100; //2
4'b0011 : dispcode = 8'b1011_0000; //3
4'b0100 : dispcode = 8'b1001_1001; //4
4'b0101 : dispcode = 8'b1001_0010; //5
4'b0110 : dispcode = 8'b1000_0010; //6
4'b0111 : dispcode = 8'b1101_1000; //7
4'b1000 : dispcode = 8'b1000_0000; //8
4'b1001 : dispcode = 8'b1001_0000; //9
4'b1010 : dispcode = 8'b1000_1000; //A
4'b1011 : dispcode = 8'b1000_0011; //b
4'b1100 : dispcode = 8'b1100_0110; //C
4'b1101 : dispcode = 8'b1010_0001; //d
4'b1110 : dispcode = 8'b1000_0110; //E
4'b1111 : dispcode = 8'b1000_1110; //F
default : dispcode = 8'b0000_0000; //不亮
endcase
end
endmodule

## Slide 4
“0”~“F”到七段数码显示器的转换(代码，共阴极)
module 7_SegLED(
input [3:0] display_data,
output reg [7:0] dispcode
);
always @( num ) begin
case (num)
4'b0000 : dispcode = 2'b00111111; //0；‘1’-亮灯，‘0’-熄灯
4'b0001 : dispcode = 2'b00000110; //1
4'b0010 : dispcode = 2'b01011011; //2
4'b0011 : dispcode = 2'b01001111; //3
4'b0100 : dispcode = 2'b01100110; //4
4'b0101 : dispcode = 2'b01101101; //5
4'b0110 : dispcode = 2'b01111101; //6
4'b0111 : dispcode = 2'b00000111; //7
4'b1000 : dispcode = 2'b01111111; //8
4'b1001 : dispcode = 2'b01101111; //9
4'b1010 : dispcode = 2'b01110111; //A
4'b1011 : dispcode = 2'b01111100; //b
4'b1100 : dispcode = 2'b00111001; //C
4'b1101 : dispcode = 2'b01011110; //d
4'b1110 : dispcode = 2'b01111001; //E
4'b1111 : dispcode = 2'b01110001; //F
default : dispcode = 2'b00000000; //不亮
endcase
end
endmodule

## Slide 5: 七段数码显示器字型码